B814120.115.f03  KOUDEBRUG-ONDERBREKINGSSYSTEEM (BRL 0505+w07)

versie: 106.

1  Fabrikaat: Schöck Nederland b.v.

2  Type: Schöck-ISOKORF #

\S. \W. \.....

OPMERKING: Voor consoles en wanden.

3  #

\Wapeningsmateriaal: corrosievast staal AISI 316 TI,

met stalen uiteinden FeB500 HWL. \Wapening.....

4  #

\Isolatiemateriaal: Neopor EPS 30 SE.

5  #

\Warmtegeleidingscoëfficiënt rekenwaarde, isolatie:

(W/(m.K)): 0,031.

6  #

\Diameter wapening (mm): 6.

\Diameter wapening (mm): 8.

\Diameter wapening (mm): 10.

\Diameter wapening (mm): 12.

\Diameter wapening (mm): 14.

\Diameter wapening (mm): 16.

\Diameter wapening (mm): 20.

\Diameter wapening (mm): 25. \Diameter wapening.....

7  #

\Hoogte isolatie (mm): 350.

\Hoogte isolatie (mm): 400.

\Hoogte isolatie (mm): 450. \Hoogte isolatie.....

8  #

\Breedte isolatie (mm): 160.

\Breedte isolatie (mm): 200.

\Breedte isolatie (mm): 250. \Breedte isolatie.....

9  #

\Dikte isolatie (mm): 60.

\Dikte isolatie (mm): 80. \Dikte isolatie.....

10  #

\Vorm.....

11  #

\.....

12  #

\Toebehoren:

13  #

\.....

14  Koudebrug-onderbrekingssystemen leveren onder

KOMO-attest-met-productcertificaat.

15  #

\.....