B814120.115.f05  KOUDEBRUG-ONDERBREKINGSSYSTEEM

versie: 101.

1  Fabrikaat: Schöck Nederland b.v.

2  Type: Schöck-ISOKORF #

\KST basismoduul.

\KST-ZST moduul.

\KST-QST moduul.

\KST-ZQST moduul. \.....

OPMERKING: voor aansluitingen van uitkragende en

ondersteunende staalconstructies aan

staalconstructies.

3  #

\Materiaal: corrosievast staal nr 1.4401, 1.4404 en

1.4571 overeenkomstig NEN-EN 10088-1-05 en

constructiestalen kokerprofiel, platen en staven

overeenkomstig NEN-EN 10025-3-04.

4  #

\Isolatiemateriaal: Neopor EPS 30 SE.

5  #

\Warmtegeleidingscoëfficiënt rekenwaarde, isolatie:

(W/(m.K)): 0,031.

6  #

\Diameter wapening (mm): 16.

\Diameter wapening (mm): 22.

7  #

\Hoogte isolatie.....

OPMERKING: hoogte is variabel.

8  #

\Breedte isolatie (mm): 180.

9  #

\Dikte isolatie (mm): 80.

10  #

\.....